## Slide 1
Бетонные элементы
транспорта
«Железобетонные конструкции верхнего строения пути для городского транспорта»
Семинар «Современные технологии строительства и модернизации рельсовых путей. Материалы для сооружения тоннельных путей»

## Slide 2
Бетонные элементы
транспорта
В составе компании:
9 заводов -филиалов.
Технологических линий:
38 по производству шпал и
4 по производству брусьев.
ОАО «БЭТ» – крупнейшая в мире компания по производству железобетонных шпал и брусьев для железных дорог.
Проектные производственные мощности:
более 10.5 млн. шпал в год и
5000 комплектов брусьев для стрелочных переводов
Номенклатура продукции:
Шпалы под рельсовые скрепления:
-клеммно – болтовые КБ-65 , ЖБР-65;
-шурупно-дюбельные: ЖБР-65Ш ,ЖБР -65 ПШ, ЖБР-65 ПШМ, W30 «Фоссло»;
-анкерные АРС и Пандрол.
Брусья для 20 проектов стрелочных перевода и съездов марок 1/6,1/9,1/11, 1/18

## Slide 3
Основное направление
развития компании
Разработка и внедрение в производство новых
железобетонных конструкций верхнего
строения пути для городского транспорта.
Бетонные элементы
транспорта
Трамвай
Метрополитен

## Slide 4
Железобетонные шпалы для трамвайных линий
типа ШТ с рельсами типов Р65, Р50 и Т62 и промежуточным анкерным скреплением FASTCLIP.
Типы шпал:
ШТ-01 для рельсовой колеи 1524мм с рельсом Р65
ШТ-01-62 для рельсовой колеи 1528мм с рельсом Т62
ШТ-01-50 для рельсовой колеи 1524мм с рельсом Р50.
Бетонные элементы
транспорта
ТУ 5864-001-09874445-2012
Длина шпалы 2500 мм.
Справочная масса шпалы 219 кг.
Шпалы предназначены для трамвайных линий с расчетными скоростями сообщения менее 24 км/час (обычный трамвай) и более 24 км/час (скоростной трамвай) грузовых и служебных трамвайных линий, а также трамвайных линий расположенных на территории депо, ремонтных мастерских и заводов, разворотных колец. Возможность устройства с данными шпалами конструкций трамвайного пути с верхним покрытием из ж/б плит.
ШТ-Ф с промежуточным шурупно-дюбельным скреплением системы W30 TW («Фоссло»).
ТУ 5864-012-94137857-2015 (проект)
Длина шпалы 2500 мм.
Справочная масса шпалы 195 кг.

## Slide 5
Железобетонная шпала III-МК
для открытых железнодорожных путей метрополитена с шириной рельсовой колеи от 1520 до1544 мм в прямых и кривых участках пути, для применения с рельсами Р 50, Р65.
В шпале применяется шурупно-дюбельное скрепление: типа ЖБР-65Ш в подкладочном и безподкладочном варианте и в подкладочном варианте скрепления типа ЖБР-50ПШ.
На одном конце шпалы предусмотрены два дополнительных дюбеля для крепления элементов контактного рельса.
Бетонные элементы
транспорта
Железобетонная шпала III-МБ
для открытых парковых путей в депо метрополитена с шириной рельсовой колеи от 1520 до1544 мм в прямых и кривых участках пути, для применения с рельсами Р 50, Р65.
Отличительная особенность шпалы – горизонтальное (без подуклонки) расположение подрельсовых площадок.
Железобетонные шпалы для путей метрополитена

## Slide 6
Бетонные элементы
транспорта
Опорный блок для путей метрополитена
Совместно со Службой пути Московского метрополитена разработан предварительно-напряженный железобетонный опорный блок для безбалластного пути метрополитена, в т.ч. для ремонта существующего пути с шириной рельсовой колеи 1520-1544 мм в прямых и кривых участках пути, для применения с рельсами Р 50, Р65 и шурупно-дюбельными скреплениями ЖБР в подкладочном и безподкладочном варианте.
Разработаны 2 варианта исполнения блока:
Длина блока 700 мм, справочная масса 64 кг
1. ОБ-МК
2. ОБ-М
С двумя дополнительными дюбелями для крепления элементов контактного рельса.
Длина блока 745 мм, справочная масса 68 кг.

## Slide 7
Бетонные элементы
транспорта
Ремонтный блок со скреплением системы 300 UTS «Фоссло».
Система скрепления 300 UTS не требует регулярного технического обслуживания.
При проведении сварочных работ скрепления не демонтируются. При этом необходимо ослабить шурупы и перевести клеммы в предмонтажное положение.
Система позволяет производить регулировку по высоте.
Регулировка колеи ±16 мм интервалами в 1 мм возможна при помощи угловых направляющих плит различной ширины.
1 Клемма упругая Skl 21
2 Шуруп Ss 36 с шайбой Uls 7
3 Прокладка рельсовая типа Zw
1
1
2
2
3
4
5
Скрепление нераздельного типа предназначено для крепления железнодорожных рельсов типа Р50 и Р65 к железобетонным опорам. Подошва рельса укладывается на рельсовую прокладку между углонаправляющими плитами, которые образуют точное посадочное место для рельса. Крепление рельса производится при помощи упругих клемм и шпальных шурупов, которые завинчиваются в специальные пластмассовые дюбели в шпале.
4 Плита опорная Grp 22/132
5 Плита углонаправляющая Wfp 300 UTS
6 Прокладка эластичная Zwp 300 UTS/132 AT – 22,5 kN/mm
7 Дюбель в блоке пластмассовый Sdü 26
6

## Slide 8
1. Защитный слой – заливочная масса
2. Грунтовочное покрытие
3. Элементы рельсового промежуточного скрепления
Виды блоков EBS:
- рельсовый опорный блок EBS-LR (Light Rail – легкая железная дорога) – для максимальной нагрузки на ось до 160кН и скорости поездов ≤ 140 км/ч;
- рельсовый опорный блок EBS-HR (Heavy Rail – тяжелая железная дорога) – для максимальной нагрузки на ось до 250 кН и скорости 250 км/ч.поезда ≤ 250км/ч.
4. Бетонный блок
5. Подрельсовая прокладка
6. Рельс
7. Лоток ж/б.
8. Бетонное основание
Блочная рельсовая опора – система EBS (Embedded Block System)
- безбалластная система конструкции верхнего строения пути обеспечивает упругое распределение давления от железнодорожных транспортных средств и гашение колебаний, вызванных их движением. В данной системе рельсы прикрепляются к отдельным опорным блокам, установленным в готовые бетонные лотки, с использованием упругой заливочной массы Edilon Corkelast.
Безбалластная система конструкции верхнего строения пути.
Бетонные элементы
транспорта
Notes: 8

## Slide 9
Преимущества системы EBS
• длительный эксплуатационный срок без ремонта;
• низкие затраты на содержание;
• ремонтно-пригодность: все элементы легко заменимы;
• несложная конструкция и технология изготовления бетонной основы;
• эффективная электрическая изоляция рельсов;
• небольшая конструкционная высота вместе с основанием;
• снижение уровня шума и колебаний.
Бетонные элементы
транспорта

## Slide 10
интегрированная конструкция полотна для переездов. Основным элементом этой системы является готовая железобетонная плита. В плите устроены рельсовые каналы, в которых закреплены рельсы по системе ERS (рельсы крепятся в рельсовых каналах при помощи заливочной массы на основе полиуретановой смолы, а сплошная опора рельса в канале плиты обеспечивается рельсовой прокладкой). Железобетонные плиты могут быть изготовлены длинной от 1 до 6 м.
Плиты Edilon LC-L могут применяться для максимальной нагрузки на ось железнодорожных транспортных средств 250 кН, максимальной скорости железнодорожных транспортных средств 160 км/ч и давлении на ось - до 140 кН.
Интегрированное железнодорожно-автодорожное покрытие Edilon LC-L
Железобетонные плиты для железнодорожно-автодорожного покрытия типа Edilon LC-L
Бетонные элементы
транспорта

## Slide 11
существенное ограничение уровня шума;
редукция вибрации и шума благодаря сплошному упругому креплению рельсов;
высокая прочность;
минимальные расходы на эксплуатацию;
быстрый монтаж переезда благодаря использованию готовых элементов, поставляемых на место строительства;
возможность укладки рельсов с точностью до 1 мм;
отсутствие вертикальных деформаций рельсов;
равномерная, ограниченная осадка пути и проезжей части;
упрощение водоотвода на переезде.
Преимущества системы Edilon LC-L
Бетонные элементы
транспорта

## Slide 12: Железобетонные брусья универсальной «плоской» конструкции для стрелочных переводов
Бетонные элементы
транспорта
с шурупно-дюбельным рельсовым скреплением «Фоссло» W30Т
с подкладочным сквозным болтовым рельсовым скреплением соединением
Технические характеристики:
базовые размеры поперечного сечения бруса:
ширина понизу……..300 мм;
ширина поверху……240 (220*) мм;
высота……………….220 мм.
расчетные нагрузки подвижного состава (нагрузка на ось) - не менее 270 кН;
скорости движения – не менее 250 км/ч;
Варианты рельсовых скреплений по требования заказчика (кроме анкерных).
*- в экспериментальной форме, моделирующей стендовую технологию

## Slide 13
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Бетонные элементы
транспорта
ОАО "БЭТ", г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 9/2-4, стр. 6, тел. (495) 663-11-33, факс (495) 632-27-17, www.beteltrans.ru