ВЕЛОЭЛЕКТРОТРАЙК СТРИЖ (SWIFT) –

ВСЕПОГОДНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО.

На первых испытаниях в Тамбове, сентябрь 2017 г.

Конструкторы СТРИЖа (слева направо) – Александр Сергеев и Вадим Дунаев (НА СЧЕТУ КАЖДОГОБОЛЕЕ 10 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ ВЕЛОМОБИЛЕЙ) с заказчиком и постановщиком требований ТЗ Худатовым Станиславом.

Моя максимальная скорость на трайке – 43 км.ч, на шоссейном велосипеде - 42 км.ч

СТРИЖ в Москве: очень компактный, очень эргономичный, очень быстрый.

ДЛИНА – 210 см, ШИРИНА – 68 см, РАДИУС ПОВОРОТА – 1.8 М.

ВЕС - 19 кг (24 кг – с электроприводом).

ТРАЙК ВХОДИТ В ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ –30-32 КМ.Ч ПРИ МОЩНОСТИ -  150 Вт.

Юра носился по заснеженным дорожкам парка. Рост Юры – 188 см, вес – 124 кг.

СТРИЖ предоставил НЕограниченные возможности для лиц с ограниченными возможностями: инвалид с детства Виктор Махнев рванул с места так, что мы едва успели сделать снимок.

Первый шопинг – на первый раз 25 кг продуктов.

Грузопассажирский отсек.

Объем багажника -60 – 80 л.

СТРИЖ-ЭЛЕКТРО: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, КОМФОРТ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА: МОТОР (РЕДУКТОРНЫЙ) -350 (МАКС. 700) Вт, 48 В,

КОНТРОЛЛЕР –НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 (МАКС.15А),

БАТАРЕЯ – 9.6А 48В LiNCA (ЛИТИЙ-НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТ), 1500 ЦИКЛОВ.

ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ – 220 Вт ч. В КГ. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: - 25   -    + 45 ГРАД.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА: ПЕРЕЗАРЯДКА, ПЕРЕРАЗРЯДКА, СВЕРХВЫСОКИЙ ТОК, ПЕРЕГРЕВ.

ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ – 5Ч -2А, 1.5ч- 7А.   ВЕС ЭЛЕКТРОПРИВОДА – 5 КГ.

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ КОМФОРТНОМ ПЕДАЛИРОВАНИИ – 0,25 Вт ч. НА 1 КМ.

ОДНОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ в режиме поддержки ХВАТАЕТ НА - 1500 КМ.

-